## Slide 1: TI II: Computer Architecture Memories
Hierarchy
Types
Physical & Virtual Memory
Segmentation & Paging
Caches
address
data
taccess
tcycle
CPU
Cache
MMU
Memory
data
logical address
physical address
Notes: In diesem Kapitel werden die folgenden Themen behandelt:
Speicherhierarchie
  Main memory
  Cache
Virtueller Speicher
  Paging
  Segmentierung

## Slide 2: Speicherhierarchie

## Slide 3: Speicherhierarchie
Ein technologisch einheitlicher Speicher mit kurzer Zugriffszeit und großer Kapazität ist aus Kostengründen i.Allg. nicht realisierbar
Lösung
  Schichtenweise Anordnung verschiedener Speicher und Verschiebung der Information zwischen den Schichten (Speicherhierarchie)
  Cache-Speicher: Kurze Zugriffszeiten  Beschleunigung des Prozessorzugriffs
  Virtueller Speicher: Vergrößerung des tatsächlich vorhandenen Hauptspeichers (z.B. bei gleichzeitiger Bearbeitung mehrerer Prozesse)
klein, schnell
groß, langsam

## Slide 4: Speicherhierarchie
Register
On-Chip-Cache
Secondary level Cache (SRAM)
Arbeitsspeicher (DRAM)
Sekundärspeicher (Platten, elektronische Massenspeicher)
Archivspeicher (Platten, Bänder, optische Platten)
Arbeitsplatz
Schreibtisch-Umgebung
Regale
Magazin
Fernleihe

## Slide 5: Speicherhierarchie
Register
On-Chip-Cache
Secondary level Cache (SRAM)
Arbeitsspeicher (DRAM)
Sekundärspeicher (Platten, elektronische Massenspeicher)
Archivspeicher (Platten, Bänder, optische Platten)
Zunehmende Kosten/Byte
Abnehmende Kapazität
Abnehmende Zugriffszeit

## Slide 6: Speicherhierarchie
Wirkung: wie ein großer und schneller Speicher, wenn
  Lokalitätsverhalten der Programmverarbeitung
  Umlagerung der Information rechtzeitig (Umlagerungsstrategien)
  Inhomogenität des Speichersystems für Benutzer nicht sichtbar ist (Virtueller Speicher)
Leistungsfähigkeit der Hierarchie ist bestimmt durch die Eigenschaften der Speichertechnologien (Zugriffsart, Zugriffszeiten, ...), Adressierung der Speicherplätze und Organisation des Betriebs

## Slide 7: Memory Hierarchy - Parameters
Register
1st level Cache
Second/Third Level Cache
(SRAM)
Main Memory
(DRAM)
Secondary Memory
(harddisk, virtual disk, ...)
Archive
(disks, tapes, optical storage)
ps
ps
ns
ns
ms
min
256-1024 byte
16-512 kbyte
1-16 Mbyte
256 Mbyte - 16 Gbyte
60-3000 Gbyte
10-1000 Tbyte
128-512 Gbyte SolidStateDrive
<ms

## Slide 8: Speicherhierarchie
Daten werden nur zwischen aufeinander folgenden Ebenen der Speicherhierarchie kopiert.
Register
L1- Cache
L2- Cache
Haupt- speicher
mP
Einzelzugriffe
Blockzugriffe
Seitenzugriffe
Hintergrund- Speicher
Programm, Compiler (1-8 byte)
Cache-Steuerung (8-128 byte)
Betriebssystem 512 byte – 4kbyte

## Slide 9: Hauptspeicher

## Slide 10: Einleitung
Man unterscheidet zwischen:
  permanenter Ablage von Daten  Langzeitgedächtnis
  Festwertspeicher (ROM), nicht flüchtig z.B. Betriebssystemkern, Firmware, Systemtabellen
  vorübergehender Ablage von Daten  Kurzzeitgedächtnis
  Schreib/Lesespeicher (RAM), flüchtig z.B. Anwenderprogramme

## Slide 11: Begriffe
Speicherelement
  1 Bit Speicher
Speicherzelle (-platz, -stelle)
  Feste Anzahl von Speicherelementen, die durch eine einzige Adresse ausgewählt werden, z.B. 8, 16, 32 bit
Speicherwort
  Maximale Anzahl von Speicherelementen, die in einem Buszyklus zwischen µP und Speicher übertragen werden können  Speicherwortbreite = Datenbusbreite
Wahlfreier Zugriff
  Jede Speicherzelle kann direkt angesprochen werden (ohne vorher andere Zellen ansprechen zu müssen)
  Die Selektion erfolgt über einen Adressdekoder. Die Adresse wird in einen 1-aus-n-Code umgeformt.

## Slide 12: Begriffe
Organisation
  Die Organisation eines Speicherbausteins bzw. eines Speichers wird durch die Anzahl n seiner Speicherzellen und die Anzahl m der Speicherelemente / Zelle definiert
  Angabe in der Form: n x m bit
  Beispiel
    4k x 8 bit Speicher enthält 4096 Speicherzellen je 8 bit
    Aufbau aus acht 4k x 1 bit Bausteinen oder zwei 4k x 4 Bausteinen oder ...
    Ein 16-Mbit-DRAM gibt es wahlweise mit einer Organisation von 4Mx4, 2Mx8 oder 1Mx16
Kapazität
  Informationsmenge (in Anzahl Bit), die im Speicher untergebracht werden kann: n x m bit

## Slide 13: Begriffe
Größen zur Charakterisierung der Arbeitsgeschwindigkeit eines Speicherbausteins
  Zugriffszeit (access time)
    maximale Zeitdauer, die vom Anlegen einer Adresse an den Speicher bis zur Ausgabe der gewünschten Daten vergeht
  Zykluszeit (cycle time)
    minimale Zeitdauer, die zwischen zwei hintereinander folgenden Aufschaltungen von Adressen an den Speicher vergehen muss
Adresse
Daten
tZugriff
tZyklus

## Slide 14: Zugriffszeit / Zykluszeit
Die Zykluszeit kann erheblich länger als die Zugriffszeit sein!
Gründe
  Speicherzelle muss sich nach einem Zugriff “erholen”
  Bei einigen Speicherarten wird die Information durch das Auslesen zerstört und muss erst wieder eingeschrieben werden (refresh)
Idealfall: Zykluszeit = Zugriffszeit
Realität: meist Zykluszeit > Zugriffszeit (bis zu 80%)

## Slide 15: Klassifizierung von Halbleiterspeichern
Halbleiterspeicher
Schreib-/Lese-Speicher
Festwertspeicher
irreversibel
reversibel
Statisches RAM
Dynamisches RAM
quasi-statisches RAM
ROM
PROM
EEPROM
EPROM
Nichtflüchtiges RAM
“Flash RAM”
RAM Random Access Memory
ROM Read-Only Memory
PROM Programmable ROM
EPROM Erasable PROM
EEPROM Electrically EPROM

## Slide 16: DRAM-Speichertypen
Revolutionäre Schritte im Speicherdesign bleiben aus. Durch ein bewährtes und über die Jahre verfeinertes Prinzip behauptet sich DRAM als Arbeitsspeicher Nr. 1
12. August 1981
  Erster IBM PC (Model 5150 mit Intel 8086 Prozessor), 16 KByte Arbeitsspeicher auf 8 einzelnen Chips, die jeweils eine Kapazität von 16 KBit hatten.
Heute
  Diese RAM-Menge von damals verschwindet mehrfach im L1-Cache des Prozessors

## Slide 17: SDRAM
SDRAM-Technologie hat sich (durch intensive Unterstützung von Intel) schnell durchgesetzt und beherrscht heute den Speichermarkt.
  Alle Ein- und Ausgangssignale sind synchron zum Systemtakt.
  Prozessor, Chipsatz und Speicher kommunizieren über ein Bussystem, das synchron mit der gleichen Frequenz getaktet ist.
Intern sind SDRAMs aus zwei unabhängigen Speicherbänken aufgebaut (auch bis zu 4 Speicherbänke).
Nach dem Anlegen der Zeilen- und Spaltenadresse, generiert die Speichersteuerung die nachfolgenden Adressen und führt einen alternierenden und überlappenden Zugriff auf die beiden Speicherbänke selbstständig aus

## Slide 18: DDR-DRAM
Nächste Stufe der SDRAM-Entwicklung (SDRAM II)
Bestehen intern aus vier unabhängigen Speicherbänken, die parallel „Instruktionen“ bearbeiten können
Prinzip der DDR-DRAMs
  Erweiterung der Bandbreite durch Nutzung beider Taktflanken. Daten werden bei steigender und fallender Taktflanke übertragen  doppelter Datendurchsatz
Laufzeitverzögerungen sind sehr kritisch, deshalb wird zur Synchronisation nicht nur der Systemtakt, sondern auch ein bidirektionales Strobe-Signal (DQS) benutzt.
Notes: Das DQS-Signal dient dem Chipsatz und dem Speicher als Referenz, um korrespondierende Daten zu holen.

## Slide 19: Organisation des Hauptspeichers
Hauptspeicher

## Slide 20: Organisation des Arbeitsspeichers
Arbeitsspeicher
  Lineare Liste von Speicherworten
  Aufgebaut aus Speicherbausteinen
  Zugriffszeit hängt allein von der Art der verwendeten Speicherbausteine ab
  Die Breite des Arbeitsspeichers entspricht i.A. der Breite des Datenbus (8, 16, 32, 64 Bit). Dies entspricht der maximalen Informationsmenge, auf die in einem Buszyklus zugegriffen werden kann.
Memory |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Address | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2n-1

## Slide 21: History: Bits per storage cell
… or why a byte/smallest addressable unit has not always equaled 8 bits
Computer | bit/cell
Burroughs B1700 | 1
IBM PC | 8
DEC PDP-8 | 12
IBM 1130 | 16
DEC PDP-15 | 18
XDS 940 | 24
Electrologica X8 | 27
XDS Sigma 9 | 32
Honeywell 6180 | 36
CDC 3600 | 48
CDC Cyber | 60

## Slide 22: Byte Ordering Big endian vs. little endian
SPARC, IBM mainframes
Intel (thus the PC world)

## Slide 23: Organisation des Arbeitsspeichers
Bei Prozessoren mit einer Datenbusbreite > 8 bit kann meist immer noch auf einzelne Bytes zugegriffen werden
  Speicherkapazität wird auch bei breiteren Organisationsformen in Bytes angegeben
Die maximale Kapazität des Arbeitsspeichers ist durch die Breite des Adressbusses gegeben
Typische maximale Speicherkapazitäten:
  8-bit-Prozessoren mit 16-bit-Adressbus: 64 kbyte
  16-bit-Prozessoren mit 24-bit-Adressbus: 16 MByte
  32-bit-Prozessoren mit 32-bit-Adressbus: 4 GByte
  64-bit-Prozessoren mit 64-bit-Adressbus: 16 EByte

## Slide 24: Speicher-Belegungsplan (memory map)
Gibt an, welche Speicherbausteine für welche Bereiche des Arbeitsspeichers verwendet wurden

## Slide 25: Speicher-Belegungsplan (memory map)
Im Beispiel
  obere Adressen
    ROM, z.B. für nicht-flüchtige Teile des Betriebsystems (Bootstrap, BIOS)
  dann
    I/O-Bereich (Prozessor mit memory-mapped I/O)
  Rest
    RAM, meist dynamische RAM-Bausteine, da diese große Kapazität besitzen und billig sind
    Nachteil: Sie sind auch langsam
    Aus diesem Grund werden manchmal in kleinen Speicherbereichen auch statische RAMs eingesetzt, auf die ohne Wartezyklen zugegriffen werden kann

## Slide 26: Cache-Speicher

## Slide 27: Cache-Speicher
Problem
  Die Buszykluszeit moderner Prozessoren ist erheblich kürzer als die Zykluszeit preiswerter, großer DRAM-Bausteine
    dies zwingt zum Einfügen von Wartezyklen.
  SRAM-Bausteine hingegen, die ohne Wartezyklen betrieben werden können, sind jedoch klein, teuer und besitzen eine höhere Verlustleistung.
    nur relativ kleine Speicher können so aufgebaut werden.
Lösung des Problems
  zwischen den Prozessor und den relativ langsamen, aber billigen Arbeitsspeicher aus DRAM-Bausteinen legt man einen kleinen, schnellen Speicher aus SRAM- Bausteinen, den sogenannten Cache-Speicher.
Unter einem Cache-Speicher versteht man allgemein einen kleinen, schnellen Pufferspeicher, der vor einen langsamen, größeren Speicher geschaltet wird, um dessen Zugriffszeit zu verbessern.

## Slide 28: Cache-Speicher
Anwendungsbeispiele
  Verbesserung der Zugriffszeit des Hauptspeichers eines Prozessors durch einen Cache zur Vermeidung von Wartezyklen (CPU-Cache, Befehls- und Daten-Cache)
  Verbesserung der Zugriffszeit von Plattenspeichern durch einen Cache (Plattencache)
Hier soll im Wesentlichen der erste Fall näher betrachtet werden

## Slide 29: Cache-Speicher
Unter einem CPU-Cache-Speicher versteht man einen kleinen, schnellen Pufferspeicher, in dem Kopien derjenigen Teile des Arbeitsspeichers bereitgehalten werden, auf die aller Wahrscheinlichkeit nach von der CPU als nächstes zugegriffen wird.
mP
Speicher
Cache
Steuerung
Adressbus
Datenbus
Steuerbus
verarbeiten
ein-/auslagern

## Slide 30: Fragen für den Cache-Entwurf
Wohin kann ein Block (cache line) abgebildet werden?
  Block-Abbildungsstrategie
  Vollassoziativ, Satz-Assoziativ, Direct-Mapped
Wie kann ein Block gefunden werden?
  Block-Identifikation
  Tag/Block
Welcher Block soll beim einem Miss ersetzt werden?
  Block-Ersetzungsstrategie
  Random, FIFO, LRU
Was passiert bei einem Schreibzugriff?
  Schreib-Strategie
  Write Back oder Write Through (mit Write Buffer)

## Slide 31: Cache-Speicher
Dieser Cache-Speicher ist zwischen CPU und Arbeitsspeicher plaziert.
Auf den Cache-Speicher soll der Prozessor fast so schnell wie auf seine Register zugreifen können.
Er ist entweder direkt auf dem Prozessorchip integriert (on-chip-Cache) oder in der schnellsten und teuersten SRAM-Technologie realisiert (Off-Chip-Cache)
Beispiel: Heutige PC-Prozessoren haben Level 1-, 2- und 3-Cache on-chip

## Slide 32: Cache-Speicher
On-Chip-Cache
  Integriert auf dem Prozessorchip
  Sehr kurze Zugriffszeiten (wie die der prozessorinternen Register)
  Aus technologischen Gründen begrenzte Kapazität
Off-Chip-Cache
  prozessorextern
Beispiel (Achtung: auch L2, L3, … können on-chip sein!)
Register
L1- Cache
L2- Cache
Haupt- speicher
mP
Hintergrund- Speicher
Einzelzugriffe
Blockzugriffe
Seitenzugriffe

## Slide 33: Cache-Speicher
Die Cachespeicherverwaltung (Steuerung) sorgt dafür, dass die am häufigsten benötigten Daten sich im Cache befinden
  Die CPU kann mit hoher Wahrscheinlichkeit das nächste Datum aus dem schnellen Cache und muss nicht aus dem langsamen Arbeitsspeicher holen.
Dies wird erreicht, indem automatisch durch eine Hardware-Steuerung (Cache-Controller) alle Daten in den Cache kopiert werden, auf die der Prozessor zugreift.
Weniger häufig benötigte Daten werden nach verschiedenen Strategien aus dem Cache verdrängt.

## Slide 34: Cache-Speicher
Ein CPU-Cache-Speicher bezieht seine Effizienz im Wesentlichen aus der Lokalitätseigenschaft von Programmen (locality of reference), d.h. es werden bestimmte Speicherzellen bevorzugt und wiederholt angesprochen (z.B. Programmschleifen)
Zeitliche Lokalität
  Die Information, die in naher Zukunft angesprochen wird, ist mit großer Wahrscheinlichkeit schon früher einmal angesprochen worden (Schleifen).
Örtliche Lokalität
  Ein zukunftiger Zugriff wird mit großer Wahrscheinlichkeit in der Nähe des bisherigen Zugriffs liegen.

## Slide 35: Funktionsweise eines Caches
Lesezugriffe
  Vor jedem Lesezugriff prüft der µP, ob das Datum im Cache steht.
Wenn ja: Treffer (Cache Hit)
  Das Datum kann ohne Wartezyklen dem Cache entnommen werden.
Wenn nein: kein Treffer (Cache Miss)
  Das Datum wird mit Wartezyklen aus dem Arbeitsspeicher gelesen und gleichzeitig in den Cache eingefügt.

## Slide 36: Funktionsweise eines Caches
mP
DRAM
Cache
Adresse
Datum
Hit
mP
DRAM
Cache
Adresse
Datum
Miss

## Slide 37: Begriffe
Die Hit-Rate bezeichnet die Trefferquote im Cache:
  HitRate = Anzahl Treffer / Anzahl Zugriffe
Die mittlere Zugriffszeit berechnet sich annähernd wie folgt
  tAccess = (HitRate) × tHit + (1 - HitRate) × tMiss
  tHit : Zugriffszeit des Caches
  tMiss: Zugriffszeit ohne den Cache

## Slide 38: Funktionsweise eines Caches
Schreibzugriffe
  Liegt beim Schreiben ein Cache-Miss vor, wird das Datum sowohl in den Arbeitsspeicher wie in den Cache geschrieben.
  Liegt beim Schreiben jedoch ein Cache-Hit vor, d.h. ein im Cache stehendes Datum wird durch den Prozessor verändert, so existieren verschiedene Organisationsformen.

## Slide 39: Schreibzugriffe: write through
Durchschreibverfahren (write through policy)
  Ein Datum wird von der CPU immer gleichzeitig in den Cache- und in den Arbeitsspeicher geschrieben.
Vorteil
  Garantierte Konsistenz zwischen Cache- und Arbeitsspeicher.
Nachteil
  Schreibzugriffe benötigen immer die langsame Zykluszeit des Hauptspeichers und belasten den Systembus.
DRAM
Cache
Adresse
Datum
mP

## Slide 40: Schreibzugriffe: buffered write through
Gepuffertes Durchschreibverfahren (buffered write through policy)
  Variante des Durchschreibverfahrens
  Zur Milderung des Nachteils beim Durchschreibverfahren wird ein kleiner Schreib-Puffer verwendet, der die zu schreibenden Daten temporär aufnimmt.
  Diese Daten werden dann automatisch vom Cache-Controller in den Hauptspeicher übertragen, während der Prozessor parallel dazu mit weiteren Operationen fortfährt.

## Slide 41: Schreibzugriffe: write back
Rückschreib-Verfahren (write back policy)
  Ein Datum wird von der CPU nur in den Cachespeicher geschrieben und durch ein spezielles Bit (altered bit, modified bit, dirty bit) gekennzeichnet.
  Der Arbeitsspeicher wird nur geändert, wenn ein so gekennzeichnetes Datum aus dem Cache verdrängt wird.

## Slide 42: Schreibzugriffe: write back
Prinzip des Rückschreibverfahrens
mP
DRAM
Cache
mP
DRAM
Cache
Adresse
Adresse
Datum
Datum
Abspeichern
Rückschreiben

## Slide 43: Schreibzugriffe: write back
Vorteil
  Auch Schreibzugriffe können mit der schnellen Cache-Zykluszeit abgewickelt werden
Nachteil
  Konsistenzprobleme zwischen Cache- und Arbeitsspeicher

## Slide 44: Beispiele für Konsistenzprobleme
Andere Systemkomponenten, z.B. DMA-Controller, finden nun unter Umständen „veraltete Daten“ im Arbeitsspeicher vor, die von der CPU längst geändert, jedoch noch nicht in den Arbeitsspeicher übertragen wurden.
Ebenfalls können andere Systemkomponenten Daten im Hauptspeicher ändern, während die CPU noch mit den alten Daten im Cachespeicher arbeitet.
  Aufwändige Verfahren bei der Cache-Steuerung zur Verhinderung solcher Inkonsistenzen sind erforderlich (z.B. muss die Cache-Steuerung über jede Datenänderung im Hauptspeicher informiert werden).
Später mehr hierzu!

## Slide 45: Aufbau eines Cache-Speichers
Cache-Speicher

## Slide 46: Aufbau eines Cache-Speichers
Adresse
Daten
Komparator
Adress-Speicher
Daten-Speicher
Datenbus
Adressbus

## Slide 47: Aufbau eines Cache-Speichers
Ein Cache-Speicher besteht aus zwei Speicher-Einheiten
  Datenspeicher
    enthält die im Cache abgelegten Daten
  Adressspeicher
    enthält die Adressen dieser Daten im Arbeitsspeicher
Typischerweise
  Jeder Dateneintrag besteht aus einem ganzen Datenblock (cache line, z.B. 64 byte).
  Mit jedem Datum, auf das der Prozessor zugreift, wird die Umgebung miteingelagert (Hoffnung auf Lokalität von Programmen).
  Im Adressspeicher wird die Basisadresse jedes Blocks abgelegt.

## Slide 48: Aufbau eines Cache-Speichers
Ein Komparator ermittelt, ob das zu einer auf dem Adressbus liegende Adresse gehörende Datum auch im Cache abgelegt worden ist
  Adressvergleich mit den Adressen im Adressspeicher
Dieser Adressvergleich muss sehr schnell gehen (in einem Taktzyklus), da sonst der Cachespeicher effektiv langsamer wäre als der Arbeitsspeicher.
Oft werden sog. Assoziativspeicher in Caches eingesetzt.

## Slide 49: Blöcke und Sätze
Blockrahmen (Block Frame)
  Eine Reihe von Speicherplätzen im Cachespeicher, dazu ein Adressetikett (Address Tag oder Cache-Tag) und Statusbits.
  Das Adressetikett enthält die Speicheradresse (entweder die physikalische Hauptspeicheradresse oder die virtuelle Adresse) der aktuell im Blockrahmen gespeicherten Datenkopie.
  Die Statusbits sagen aus, ob die Datenkopie gültig ist.
Blocklänge (Block Size, Line Size)
  Die Anzahl der Speicherplätze in einem Blockrahmen.
Block (synonym Cache-Line)
  Datenportion, die in einen Blockrahmen passt. Typische Blocklängen sind 16 oder 32 Bytes.
Die Menge der Blockrahmen ist in Sätze (Sets) unterteilt.

## Slide 50: Weitere Begriffe
Assoziativität
  Anzahl der Blockrahmen in einem Satz
Gesamtzahl c der Blockrahmen in einem Cachespeicher ist das Produkt aus der Anzahl s der Sätze und der Assoziativität n, also c = s ×n.
Ein Cachespeicher heißt:
  voll-assoziativ, falls er nur aus einem einzigen Satz besteht (s=1, n=c),
  direkt-abgebildet (Direct-Mapped), falls jeder Satz nur einen einzigen Blockrahmen enthält (n=1, s=c) und
  n-fach satzassoziativ (n-Way Set-Associative) sonst (s= c/n).
Satz 1
Satz 2
Satz s
n
n
n
Cache-Speicher

## Slide 51: Verdrängungsstrategie
Verdrängungsstrategie gibt an, welcher Teil des Cachespeichers nach einem Cache-Miss durch eine neu geladene Speicherportion überschrieben wird.
Verdrängungsstrategie wird nur bei voll- oder n-fach satzassoziativer Cachespeicherorganisation angewandt
Meist wird eine einfache Strategie gewählt
  Least Recently Used (LRU)
  Die am längsten nicht benutzte Speicherportion ersetzen

## Slide 52: Voll-assoziativer Cache
Tag Block 0
Tag Block 1
Tag Block 63
Cache
Block 0
Block 1023
Hauptspeicher
Assoziative
Abbildung





## Slide 53: Voll-assoziativer Cache
Kapazität: 256 Byte
Block = 4 Wörter = 16 Byte




=
=
=
=
UND
0
2
1
15
Tag
Frame
Wort-Anwahl
Byte-Anwahl im Wort
Valid-Hit
Tag
Adresse
0
31
28
2
2
32
32
32
32
32
Tag-Hit
von/zum Datenbus
V
D

## Slide 54: Voll-assoziativer Cache
Vollparalleler Vergleich aller Adressen im Adressspeicher in einem einzigen Taktzyklus
Vorteil
  ein Datum kann an beliebiger Stelle im Cache abgelegt werden
  Optimale Cache-Ausnutzung, völlig freie Wahl der Strategie bei Verdrängungen
Nachteil
  Hoher Hardwareaufwand (für jede Cache-Zeile ein Vergleicher)  nur für sehr kleine Cachespeicher realisierbar
  Die große Flexibilität der Abbildungsvorschrift erfordert eine weitere Hardware, welche die Ersetzungsstrategie (welcher Block soll überschrieben werden, wenn der Cache voll ist) realisiert.

## Slide 55: Direct-mapped-Cache
Beim Direct Mapped Cache erhält
jede Stelle des Arbeitsspeichers
einen festen Platz im Cache
Index Block 0
Index Block 1
Index Block 63
Cache
Hauptspeicher
Block 0
Block 1023


Block 1
Block 64
Block 128







## Slide 56: Direct Mapped Cache
Tag
ok
=
Adresse des gesuchten Datums
Tag-Teil
Index-Teil
Wortadresse
Block
Gültigkeits- Bits
Satz-/Block- Dekoder
Satz-/Block- Auswahl
Tag- Vergleich
ja
Datum
Selektierter Cache-Block
Wort- Auswahl

## Slide 57: Direct-mapped-Cache
Kapazität: 256 Byte
Block = 4 Wörter = 16 Byte




UND
V
D
Tag
Frame
Wort-Anwahl
Byte-Anwahl im Wort
Valid-Hit
Tag
Adresse
0
31
24
2
2
32
32
32
32
32
Tag-Hit
von/zum Datenbus


=
Index
4
Zeilen-Anwahl
0
1
2
15

## Slide 58: Merkmale des direkt-abgebildeten Cachespeichers
Die Hardware-Realisierung ist einfach
  nur ein Vergleicher und ein Tag-Speicher
Der Zugriff erfolgt schnell, weil das Tag-Feld parallel mit dem Block gelesen werden kann.
Es ist kein Verdrängungsalgorithmus erforderlich, weil die direkte Zuordnung keine Alternativen zulässt.
Auch wenn an anderer Stelle im Cache noch Platz ist, erfolgt wegen der direkten Zuordnung eine Ersetzung.
Bei einem abwechselnden Zugriff auf Speicherblöcke, deren Adressen den gleichen Index-Teil haben, erfolgt laufendes Überschreiben des gerade geladenen Blocks.
Es kommt zum „Flattern“ (Thrashing).

## Slide 59: Direct-mapped-Cache
Nachteile
  Ständige Konkurrenz der Blöcke (z.B. 0, 64, 128,...), obwohl andere Blöcke im Cache frei sein können.
Vorteile
  Geringer Hardwareaufwand für die Adressierung, da nur ein Vergleicher für alle Tags benötigt wird.

## Slide 60: n-way-set-assoziativer Cache
Mehrere Cache-Zeilen werden zu Sätzen (Sets) zusammengefasst.
Kompromiss zwischen direct-mapped-Cache und vollassoziativem Cache.
Index Block
Index Block
Index Block
Cache
Hauptspeicher
Block 0
Block 1023


Block 1
Block 32
Block 64
Index Block
Index Block
Index Block






Set 0
Set 1
Set 31

## Slide 61: n-fach satzassoziative Cachespeicherverwaltung

## Slide 62: 2-way-set-assoziativer Cache
Kapazität: 256 Byte
Block = 4 Wörter = 16 Byte




UND
V
D
Tag
Frame
Wort-Anwahl
Byte-Anwahl im Wort
Valid-Hit
Tag
Adresse
0
31
25
2
2
32
32
32
32
32
Tag-Hit
von/zum Datenbus


=
Index
3
Satz-Anwahl
Set 0
Set 1
Set 7
=

## Slide 63: n-Way Set Associative Cache
n parallel-geschaltete Direct Mapped Caches
Eine Auswahllogik entscheidet, in welchen Cache (Set) ein Datum eingetragen wird

## Slide 64: n-Way Set Associative Cache
Verbesserte Trefferrate, da hier eine Auswahl möglich ist
  der zu verdrängende Eintrag kann unter n ausgewählt werden
Auswahlstrategien (Verdrängungsstrategien)
  Zyklisch: der zuerst eingelagerte Eintrag wird auch wieder verdrängt, FIFO-Strategie
  Zufällig: durch Zufallsgenerator
  LRU-Strategie (least recently used): der am längsten nicht mehr benutzte Eintrag wird entfernt.

## Slide 65: n-Way Set Associative Cache
Zum Auffinden eines Datums müssen alle n Tags mit demselben Index parallel verglichen werden
  der Aufwand steigt mit der Zahl n, für große n nähert sich der Aufwand den voll-assoziativen Caches
  Kompromiss zwischen Direct Mapped Cache und voll-assoziativem Cache

## Slide 66: Example: Organization of a cache with 8 cache lines capacity
Direct-mapped Set-associative Fully associative
search search search
only one place for two possible places cache line 12
cache line 12 for cache line 12 can be anywhere
Block # 0 1 2 3 4 5 6 7
Data
Tag
1
2
Set # 0 1 2 3
1
2
Data
Tag
1
2
Data
Tag

## Slide 67: Erzielbare Cache-Trefferquoten
Nach Unterlagen der Firma Intel:
Cache-Größen < 64 kbyte: 2-Way Set Associative Cache besser als Direct Mapped Cache
Cache-Größen  64 kbyte: kaum noch Unterschiede
0
20
40
60
80
100
1
8
16
32
64
128
KByte
Trefferrate %
direct mapped
2-way set

## Slide 68: Erzielbare Cache-Trefferquoten
Nach Untersuchungen von Agarwal, Hennessy und Horowitz:
  Eine Cache-Trefferquote von circa 94% kann bei einem 64 kByte großen Cachespeicher erreicht werden (selbstverständlich gilt: je größer der Cachespeicher, desto größer die Trefferquote)
  Getrennte Daten- und Befehls-Cachespeicher sind bei sehr kleinen Cachespeichergrößen vorteilhaft, fallen jedoch bei Cachespeichergrößen ab ca. 8 KByte nicht mehr ins Gewicht
  Bei Cachespeichergrößen ab 64 KByte sind Direct Mapped Cachespeicher mit ihrer Trefferquote nur wenig schlechter als Cachespeicher mit Assoziativität 2 oder 4

## Slide 69: Erzielbare Cache-Trefferquoten
Voll-assoziative Cachespeicher werden heute nur für sehr kleine auf dem Chip integrierte Caches mit 32 bis 128 Einträgen verwendet.
Bei größeren Cachespeichern findet sich zur Zeit ein Trend zur Direct Mapped Organisation oder 2 - 4 fach assoziativer Organisation.

## Slide 70: Virtueller Speicher

## Slide 71: Virtueller Speicher - Motivation
Anwendungen benötigen meist mehr Speicher als physikalisch im RAM vorhanden
  Insbesondere: Mehrbenutzer-, Multitasking- und mehrfädige (multi-threaded) Betriebssysteme
Programme, die in einer Mehrprozessumgebung lauffähig sein sollen, müssen verschiebbar sein, d.h. nicht an festgelegte, physikalische Speicheradressen gebunden sein.
Speicherreferenzen in den Maschinenbefehlen des Objektccodes erfolgen daher über sogenannte virtuelle oder logische Adressen, die erst bei der Programmausführung in physikalische Speicheradressen transformiert werden.
  Ein großer einheitlicher Adressraum für die einzelnen Prozesse.
  Geeignete Schutzmechanismen zwischen den Prozessen erforderlich.

## Slide 72: Grundstruktur virtueller Speicherverwaltung
CPU
Hauptspeicher
Hintergrundspeicher
Arbeitsmengen
Programme und Daten
Prozess 2
swapping, paging
Prozess 1

## Slide 73: Virtuelle Speicherverwaltung 1
Betriebssystem
  Verwaltet freie Speicherbereiche und lagert bei nicht ausreichendem Freiplatz im Hauptspeicher diejenigen Speicherinhalte auf den Hintergrundspeicher aus, die gegenüber ihrem Originalen auf dem Hintergrundspeicher verändert worden sind.
Übersetzungstabellen
  Erforderliche Abbildungsinformation
Vorgang bleibt dem Anwender völlig verborgen
  d.h. der Arbeitsspeicher erscheint dem Anwender wesentlich größer, als er in Wahrheit ist – daher virtueller Speicher
MMU (Memory Management Unit)
  Unterstützung der Verwaltung des virtuellen Speichers durch Hardware
  Schnelle Umsetzung virtueller (logischer) Adressen in physikalische Adressen

## Slide 74: Virtuelle Speicherverwaltung 2
Lokalitätseigenschaften von Programmen und Daten
  Programme greifen in einem kleinen Zeitintervall auf einen relativ kleinen Teil des Adressraumes zu.
  Die Lokalitätseigenschaften gewährleisten eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Daten, welche die CPU anfordert, im physikalischen Hauptspeicher zu finden sind.
Zwei Arten der Lokalität
  Zeitliche Lokalität
    Falls ein Datum oder ein Befehl referenziert wird, so werden sie bald wieder referenziert.
  Örtliche Lokalität
    Falls ein Datum oder ein Befehl referenziert wird, werden bald Daten oder Befehle mit benachbarten Adressen referenziert.

## Slide 75: Virtuelle Speicherverwaltung 3
Benutzer: kennzeichnet seine Objekte (Programme, Unterprogramme, Variablen, ...) durch Namen
Namensraum des Benutzers
Name
Virtueller Adressraum
virtuelle Adresse
Compiler
Compiler: übersetzt diese Namen in virtuelle (logische) Adressen.
Physikalischer Adressraum
physikalische Adresse
Betriebs- system und MMU
Virtuelle Speicherverwaltung: wandelt diese Adressen zur Laufzeit je nach gerade gegebener Speicherbelegung in die physikalische Adresse (wirklicher Ort des Objekts im Hauptspeicher) um

## Slide 76: Mapping of virtual addresses
16 bit addresses, e.g. 216 addressable memory places.
Real memory only 212 byte = 4Kbytes,
12 bit addresses are enough!

## Slide 77: Beispiel
Name JMP WEITER
JMP -128
Logische Adresse: 4583
Physikalische Adresse 23112
Compiler/Assembler
dyn. Adressrechnung
((PC) - 128)
Virtuelle Speicher- verwaltung (MMU)

## Slide 78: Seitenwechel (Paging)
Virtueller Speicher

## Slide 79: Segmentierungs- und Seitenwechselverfahren
Es existieren zwei grundlegende Verfahren zur virtuellen Speicherverwaltung:
  Seitenwechsel (Paging)
  Segmentierung (Segmentation)
Aufteilung in Seiten
  Hierbei wird der logische und der physikalische Adressraum in "Segmente fester Länge", die so genannten Seiten (pages) unterteilt.
  Die Seiten sind relativ klein (256 Byte - 4 kByte)
  Ein Prozess wird auf viele dieser Seiten verteilt (keine logischen Zusammenhänge wie bei der Segmentierung)

## Slide 80: Pages in virtual and real memory
(b)
7
6
5
4
3
2
1
0
P
age
fr
ame
Bottom 32K of
main memory
Physical addresses
28672 - 32767
24576 - 28671
20480 - 24575
16384 - 20479
12288 - 16383
8192 - 12287
4096 - 8191
0 - 4095
(a)
P
age
Virtual addresses
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
61440 - 65535
57344 - 61439
53248 - 57343
49152 - 53247
45056 - 49151
40960 - 45055
36864 - 40959
32768 - 36863
28672 - 32767
24576 - 28671
20480 - 24575
16384 - 20479
12288 - 16383
8192 - 12287
4096 - 8191
0 - 4095
Mapping of the virtual addresses onto physical addresses!

## Slide 81: Translation of virtual to real addresses

## Slide 82: Possible mapping of virtual pages
Page table
Page
frame
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
4
0
0
5
0
0
3
0
7
6
0
2
0
0
1
Main memory
P
age
fr
ame
1 = Present in main memory
0 = Absent from main memory
7
6
5
4
3
2
1
0
Vir
tual page 6
Vir
tual page 5
Vir
tual page 11
Vir
tual page 14
Vir
tual page 8
Vir
tual page 3
Vir
tual page 0
Vir
tual page 1
Virtual page
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

## Slide 83: Seitenaufteilung
Vorteile
  durch kleine Seiten wird nur der wirklich benötigte Teil eines Programms eingelagert.
  geringerer Verwaltungsaufwand als Segmentierung
Nachteil
  häufiger Datentransfer

## Slide 84: Problems of a one-dimensional address space
Growing tables may bump into another

## Slide 85: Segmentierung (Segmentation)
Virtueller Speicher

## Slide 86: Segmentierungs- und Seitenwechselverfahren
Segmentierung
  Hierbei wird der virtuelle Adressraum in Segmente verschiedener Länge zerlegt.
  Jedem Prozess sind ein oder mehrere Segmente z.B. für den Programmcode und die Daten, zugeordnet.
  Die einzelnen Segmente enthalten logisch zusammenhängende Informationen (Programm- und Datenmodule) und können relativ groß sein.

## Slide 87: Segmented memory
Each table may grow or shrink independently of the others

## Slide 88: Segmentierung
Vorteile
  Segmentierung spiegelt logische Programmstruktur wieder.
  Durch große Segmente relativ seltener Datentransfer.
  Segmentspezifische Schutzmaßnahmen möglich.
    „Source text“ und „Constant table“ nicht beschreibbar
Nachteile
  Wenn Datentransfer, dann jedoch umfangreich.
  Besteht ein Programm nur aus einem Code- und Daten-Segment (wird vom Compiler oder Benutzer festgelegt), so muss es vollständig eingelagert werden.

## Slide 89: Differences between paging and segmentation
Consideration | Paging | Segmentation
Need the programmer be aware of it? | No | Yes
How many linear address spaces are there? | 1 | Many
Can virtual address space exceed memory size? | Yes | Yes
Can variable-sized tables be handled easily? | No | Yes
Why was the technique invented? | To simulate large memories | To provide multiple address spaces
Many of today’s processors support both techniques!

## Slide 90: Problemstellungen
Virtueller Speicher

## Slide 91: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
Beim Austausch von Daten zwischen Arbeits- und Hintergrundspeicher ergeben sich drei Problemkreise
1. Der Einlagerungszeitpunkt
  Wann werden Segmente oder Seiten in den Arbeitsspeicher eingelagert?
  Gängiges Verfahren:
    Einlagerung auf Anforderung (Demand Paging bei Seitenverfahren)
      Hierbei werden Daten eingelagert, sobald auf sie zugegriffen wird, sie sich aber nicht im Arbeitsspeicher befinden.
      Der Zugriff auf ein nicht im Arbeitsspeicher vorhandenes Segment oder Seite heißt Segment- oder Seiten-Fehler (segment fault, page fault).

## Slide 92: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
2. Das Zuweisungsproblem
  An welche Stelle des Arbeitsspeichers werden die Seiten oder Segmente eingelagert ?
  Bei Segmentierungsverfahren
    Hier muss eine ausreichend große Lücke im Arbeitsspeicher gefunden werden.
  Drei Strategien
    first-fit: erste passende Lücke wird genommen
    best-fit : kleinste passende Lücke wird genommen
    worst-fit: größte passende Lücke wird genommen

## Slide 93: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
Problem bei allen drei Verfahren:
  Der Speicher zerfällt nach einiger Zeit in belegte und unbelegte Speicherbereiche  externe Fragmentierung.
  Die unbelegten Speicherbereiche sind hierbei oft zu klein, um Segmente aufnehmen zu können
Segment D
frei
Segment C
Segment B
Segment A
frei
frei
frei
Arbeitsspeicher

## Slide 94: External fragmentation and compaction
(a)-(d) Development of external fragmentation.
(e) Removal of the external fragmentation by compaction.

## Slide 95: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
Zuweisungsproblem bei Seitenwechselverfahren
  Hier taucht dieses Problem nicht auf, da alle Seiten gleich groß sind und somit immer “passende Lücken” entstehen  keine externe Fragmentierung.
  Jedoch: Problem der internen Fragmentierung
  Diese entsteht bei der Aufteilung eines Programms auf die Seiten.
  Einheitliche Seitengröße  auf der letzten Seite jedes Programm-Moduls entsteht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ungenutzter Leerraum.

## Slide 96: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
Das Ersetzungsproblem
  Welche Segmente oder Seiten müssen ausgelagert werden, um Platz für neu benötigte Daten zu schaffen?
Bei Segmentierungsverfahren
  Meist wird die Anzahl der gleichzeitig von einem Prozess benutzbaren Segmente limitiert
  bei Einlagerung eines neuen Segments wird ein zuvor für diesen Prozess benutztes Segment ausgelagert
  Es ist jedoch auch eine der im Folgenden für Seitenwechsel-Verfahren beschriebenen Methoden möglich

## Slide 97: Probleme der virtuellen Speicherverwaltung
Ersetzungsproblem bei Seitenwechselverfahren – die 5 gängigsten Strategien zum Ersetzen einer Seite
  FIFO (first-in-first-out)
    Die sich am längsten im Arbeitsspeicher befindende Seite wird ersetzt
  LIFO (last-in-first-out)
    Die zuletzt eingelagerte Seite wird ersetzt
  LRU (least recently used)
    Die Seite, auf die am längsten nicht zugegriffen wurde, wird ersetzt
  LFU (least frequently used)
    Die seit ihrer Einlagerung am seltensten benutzte Seite wird ersetzt
  LRD (least reference density)
    Mischung aus LRU und LFU. Die Seite mit der geringsten Zugriffsdichte (Anzahl Zugriffe / Einlagerungszeitraum) wird ersetzt.
Daneben werden bevorzugt solche Seiten ersetzt, die nicht verändert wurden
  kein Rückschreiben der geänderten Seite erforderlich.

## Slide 98: Anmerkungen
Sowohl bei segmentorientierter wie bei seitenorientierter Speicherverwaltung gilt
  Befindet sich eine Seite oder ein Segment nicht im Hauptspeicher, so löst der Prozessor eine Unterbrechung aus, um die Seite oder das Segment durch das Betriebssystem zu laden (Seiten- oder Segmentfehler)
Erkennung eines Segmentfehlers
  Bit im Segment-Deskriptor zeigt an, ob das Segment im Hauptspeicher ist oder nicht
Erkennung eines Seitenfehlers
  Seitennummer befindet sich nicht in der Seitentabelle (Seitenfehler)
  Spezielles Kennungsbit im Seitentabellen-Verzeichnis (Seitentabellenfehler)

## Slide 99: Virtueller Speicher und der Cache

## Slide 100: Cache und Speicherverwaltungseinheit
Zwei Möglichkeiten der Cache-Einbindung bei virtueller Speicherverwaltung:
Virtueller Cache
  wird zwischen CPU und MMU gelegt. Die höherwertigen Bits der logischen Adressen werden als Tags abgelegt.
CPU
Cache
MMU
Speicher
Daten
logische Adresse
physikalische Adresse

## Slide 101: Cache und Speicherverwaltungseinheit
Physikalischer Cache
  wird zwischen MMU und Speicher gelegt. Die höherwertigen Bits der physikalischen Adressen werden als Tags abgelegt.
CPU
Cache
MMU
Speicher
Daten
logische Adresse
physikalische Adresse

## Slide 102: Virtueller und physikalischer Cache
Vorteile des virtuellen Caches
  bei Treffern wird die MMU nicht benötigt
Vorteile des physikalischen Caches
  physikalische Adresse ist i. Allg. viel kleiner als die logische Adresse  weniger Bits müssen als Tag gespeichert werden.
  befindet sich die MMU auf dem Prozessorchip, so kann nur der physikalische Cache außerhalb erweitert werden.

## Slide 103: Schutzmechanismen
Moderne Mikroprozessoren bieten Schutzmechanismen an, um während der Laufzeit von Programmen unerlaubte Speicherzugriffe zu verhindern.
Dies geschieht im Wesentlichen durch:
  Trennung der Systemsoftware, z.B. des Betriebssystems, insbesondere des Ein-/Ausgabe-Subsystem (BIOS, basic I/O system), von den Anwendungsprozessen.
  Trennung der Anwendungsprozesse voneinander. Ist dies nicht gewährleistet, könnte ein fehlerhaftes Anwenderprogramm andere, fehlerfreie Programme beeinflussen (Schutzebenen und Zugriffsrechte).

## Slide 104: Speicher in Multiprozessorsystemen

## Slide 105: Allgemeine Grundlagen
Multiprozessorsysteme oder Multiprozessor Rechner, die in die MIMD-Klasse (multiple instructions multiple data) des (historischen) Flynnschen Klassifikationsschemas fallen.
Speichergekoppelte Multiprozessoren
  Gemeinsamer Adressraum für alle Prozessoren
  Kommunikation und Synchronisation über gemeinsame Variable
  Symmetrischer Multiprozessor (SMP)
    gemeinsamer Adressraum, ein globaler Speicher
  Distributed-shared-memory-System (DSM)
    gemeinsamer Adressraum trotz physikalisch verteilter Speichermodule
Nachrichtengekoppelte Multiprozessoren
  nur physikalisch verteilte Speicher und prozessorlokale Adressräume für alle Prozessoren
  Kommunikation durch Austauschen von Nachrichten

## Slide 106: Konfigurationen
Prozessor
Prozessor
Verbindungsnetz
gemeinsamer Speicher
Globaler Speicher
Physikalisch verteilter Speicher
Verteilter Adressraum
Gemeinsamer Adressraum
Leer
Prozessor
Prozessor
Verbindungsnetz
lokaler
Speicher
lokaler
Speicher
Symmetrischer Multiprozessor (SMP)
Distributed-shared-memory-Multiprozessor (DSM)
Prozessor
Prozessor
Verbindungsnetz
lokaler
Speicher
lokaler
Speicher
send
receive
Nachrichtengekoppelter (Shared-nothing-)
Multiprozessor

## Slide 107: Speichergekoppelte Multiprozessoren
Uniform-memory-access-Modell (UMA)
  Alle Prozessoren greifen gleichermaßen auf den gemeinsamen Speicher zu.
  Insbesondere ist die Zugriffszeit aller Prozessoren auf den gemeinsamen Speicher gleich.
  Jeder Prozessor kann zusätzlich einen lokalen Cache-Speicher besitzen.
  Typische Beispiele: symmetrische Multiprozessoren
Nonuniform-memory-access-Modell (NUMA)
  Die Zugriffszeiten auf Speicherzellen des gemeinsamen Speichers variieren je nach dem Ort, an dem sich die Speicherzelle befindet.
  Die Speichermodule des gemeinsamen Speichers sind physikalisch auf die Prozessoren aufgeteilt.
  Typische Beispiele: Distributed-Shared-Memory-Systeme

## Slide 108: Nachrichtengekoppelte Multiprozessoren
Unterscheidung
  Uniform-communication-architecture-Modell (UCA)
    Zwischen allen Prozessoren können gleich lange Nachrichten mit einheitlicher Übertragungszeit geschickt werden
  Non-uniform-communication-architecture-Modell (NUCA)
    Die Übertragungszeit des Nachrichtentransfers zwischen den Prozessoren ist je nach Sender- und Empfänger-Prozessor verschieden lang

## Slide 109: Zugriffszeit-/Übertragungszeit-Modelle
Multiple processors
shared address space
Single processor
single address space
Multiple processors
message passing
UMA
NUMA
UCA
NUCA
Ease of programming
UMA Uniform Memory Access
NUMA Nonuniform Memory Access
UCA Uniform Communication Architecture
NUCA Nonuniform Communication Architecture

## Slide 110: Quantitative Maßzahlen für parallele Systeme
Die (Gesamt-)Ausführungszeit T (Execution Time) eines parallelen Programms ist die Zeit zwischen dem Starten der Programmausführung auf einem der Prozessoren bis zu dem Zeitpunkt, an dem der letzte Prozessor die Arbeit an dem Programm beendet hat.
Während der Programmausführung sind alle Prozessoren in einem der drei Zustände „rechnend“, „kommunizierend“ oder „untätig“.

## Slide 111: Ausführungszeit T
Ausführungszeit T eines parallelen Programms auf einem dezidiert zugeordneten Parallelrechner setzt sich zusammen aus
  Berechnungszeit Tcomp (Computation Time)
    Zeit für Rechenoperationen
  Kommunikationszeit Tcomm (Communication Time)
    Zeit für Sende- und Empfangsoperationen
  Untätigkeitszeit Tidle (Idle Time)
    Zeit für Warten (auf zu empfangende Nachrichten oder auf das Versenden)
Es gilt: T = Tcomp + Tcomm + Tidle

## Slide 112: Übertragungszeit einer Nachricht Tmsg
Die Zeit, die für das Verschicken einer Nachricht einer bestimmten Länge zwischen zwei Prozessen (oder Prozessoren) benötigt wird.
Die Übertragungszeit setzt sich zusammen aus
  Startzeit ts (Message Startup Time),
    Initiierung der Kommunikation
  und Transferzeit tw pro übertragenem Datenwort
    Abhängig von der physikalischen Bandbreite des Kommunikationsmediums

## Slide 113: Übertragungszeit einer Nachricht
Die Übertragungszeit einer Nachricht mit L Datenwörtern beträgt Tmsg = ts + tw L
L
Zeit
ts
tw

## Slide 114: Definitionen
P(1): Anzahl der auszuführenden (Einheits-)Operationen des Programms auf einem Einprozessorsystem.
P(n): Anzahl der auszuführenden (Einheits-)Operationen des Programms auf einem Multiprozessorsystem mit n Prozessoren.
T(1): Ausführungszeit auf einem Einprozessorsystem in Schritten (oder Takten).
T(n): Ausführungszeit auf einem Multiprozessorsystem mit n Prozessoren in Schritten (oder Takten).

## Slide 115: Es gelte
T(1) = P(1)
  da in einem Einprozessorsystem (Annahme: einfacher Prozessor) jede (Einheits-)Operation in genau einem Schritt ausgeführt werden kann.
T(n)  P(n)
  da in einem Multiprozessorsystem mit n Prozessoren (n  2) in einem Schritt mehr als eine (Einheits-) Operation ausgeführt werden kann.

## Slide 116: Beschleunigung und Effizienz
Beschleunigung (Leistungssteigerung, Speed-up)
Effizienz
T(1) Ausführungszeit auf einem Einprozessorsystem in Schritten (oder Takten)
T(n) Ausführungszeit auf einem Multiprozessorsystem mit n Prozessoren in Schritten (oder Takten)
Normal: 1  S(n)  n
Leistungsabfall: S(n) < 1
Synergie: S(n) > n
Typisch: 1/n  E(n)  1

## Slide 117: Abhängigkeit der Beschleunigung
Die Begriffe Beschleunigung und Effizienz lassen sich „algorithmenunabhängig“ oder „algorithmenabhängig“ definieren.
absolute Beschleunigung (absolute Effizienz)
  Man setzt den besten bekannten sequentiellen Algorithmus für das Einprozessorsystem in Beziehung zum vergleichbaren parallelen Algorithmus für das Multiprozessorsystem.
relative Beschleunigung (relative Effizienz)
  Man benutzt den parallelen Algorithmus so, als sei er sequentiell, und misst dessen Laufzeit auf einem Einprozessorsystem.
  Der für die Parallelisierung erforderliche Zusatzaufwand an Kommunikation und Synchronisation kommt „ungerechterweise“ auch für den sequentiellen Algorithmus zum Tragen.

## Slide 118: Skalierbarkeit eines Parallelrechners
Hinzufügen von weiteren Verarbeitungselementen führt zu einer kürzeren Gesamtausführungszeit, ohne dass das Programm geändert werden muss.
Insbesondere meint man damit eine lineare Steigerung der Beschleunigung mit einer Effizienz nahe bei Eins.
Wichtig für die Skalierbarkeit ist eine angemessene Problemgröße.
Bei fester Problemgröße und steigender Prozessorzahl wird ab einer bestimmten Prozessorzahl eine Sättigung eintreten. Die Skalierbarkeit ist in jedem Fall beschränkt.
Skaliert man mit der Anzahl der Prozessoren auch die Problemgröße (scaled problem analysis), so tritt dieser Effekt bei gut skalierenden Hardware- oder Software-Systemen nicht auf.

## Slide 119: Definitionen
Mehraufwand für die Parallelisierung:
Dabei gilt: (immer erhöhter Aufwand bei paralleler Programmierung)
Parallelindex I(n) (mittlerer Grad an Parallelität )

## Slide 120: Definitionen
Auslastung (utilization):
  entspricht normiertem Parallelindex.
  gibt an, wie viele Operationen jeder Prozessor im Durchschnitt pro Zeiteinheit ausgeführt hat.
R(n): Mehraufwand für Parallelisierung
E(n): Effizienz

## Slide 121: Folgerungen
Alle definierten Ausdrücke haben für n = 1 den Wert 1. Der Parallelindex gibt eine obere Schranke für die Leistungssteigerung:
Die Auslastung ist eine obere Schranke für die Effizienz:

## Slide 122: Zahlenbeispiel I
Ein Einprozessorsystem benötige für die Ausführung von 1000 Operationen 1000 Schritte.
Ein Multiprozessorsystem mit 4 Prozessoren benötige dafür 1200 Operationen, die aber in 400 Schritten ausgeführt werden können.
Damit gilt
  P(1) = T (1) = 1000, P(4) = 1200 und T(4) = 400
Daraus ergibt sich
  S(4) = 2.5 und E(4) = 0.625
Die Leistungssteigerung verteilt sich also zu 62,5% auf jeden Prozessor

## Slide 123: Zahlenbeispiel II
I(4) = 3 und U(4) = 0.75
  Es sind im Mittel drei Prozessoren gleichzeitig tätig, d.h., jeder Prozessor ist nur zu 75% der Zeit aktiv.
R(4) = 1.2
  Bei Ausführung auf einem Multiprozessorsystem sind 20% mehr Operationen als bei Ausführung auf einem Einprozessorsystem notwendig.

## Slide 124: Amdahls Gesetz (1967, Gene Amdahl)
a = Anteil des nur sequentiell ausführbaren Programmteils
Bem.: Synchronisation und Kommunikation vernachlässigt!

## Slide 125: Diskussion
Amdahls Gesetz zufolge kann eine kleine Anzahl von sequenziellen Operationen die mit einem Parallelrechner erreichbare Beschleunigung signifikant begrenzen.
Beispiel: a = 1/10 des parallelen Programms kann nur sequenziell ausgeführt werden,  das gesamte Programm kann maximal zehnmal schneller als ein vergleichbares, rein sequenzielles Programm sein.
... ein großes Argument gegen Multiprozessorsysteme!
Jedoch:
viele parallele Programme haben einen sehr geringen sequenziellen Anteil (a«1)
Cache nicht berücksichtigt
„AmdahlsLaw german“ von Schwammerl-Bob - Derived from http://en.wikipedia.org/wiki/File:AmdahlsLaw.svg.
Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AmdahlsLaw_german.svg#/media/File:AmdahlsLaw_german.svg

## Slide 126: Synergetischer Effekt oder superlinearer Speed-up (S>n, E>1)
Theorie: einen superlinearen Speed-up kann es nicht geben
  Jeder parallele Algorithmus lässt sich auf einem Einprozessorsystem simulieren, indem in einer Schleife jeweils der nächste Schritt jedes Prozessors der parallelen Maschine emuliert wird.
Ein „superlinearer Speed-up“ kann real beobachtet werden z.B. bei
  Beim Programmlauf auf einem Rechner passen die Daten nicht in den Hauptspeicher des Rechners (häufiger Seitenwechsel), aber: bei Verteilung auf die Knoten des Multiprozessors können die parallelen Programme vollständig in den Cache- und Hauptspeichern der einzelnen Knoten ablaufen.

## Slide 127: Folgerung
Einprozessor- und Mehrprozessorrechner sind nicht direkt vergleichbar, da bei n Prozessoren häufig die n-fache Speichergröße vorhanden ist.
Durch eine größere Anzahl von Prozessoren kann ein Problem schneller ausgeführt werden und durch eine Vergrößerung der Speicherkapazität können größere Probleme gerechnet werden können.
Die Theorie geht von unendlichem Speicher aus – die Praxis kann Superlinearität aufweisen!

## Slide 128: Potentielle Probleme bei Multiprozessoren
Der Verwaltungsaufwand (overhead), der mit der Zahl der zu verwaltenden Prozessoren ansteigt, die Möglichkeit von Systemverklemmungen (deadlocks) und die Möglichkeit von Sättigungserscheinungen, die durch Systemengpässe (bottlenecks) verursacht werden.

## Slide 129: Verbindungsnetze
Verbindung zwischen Prozessoren und/oder Speicher
Statische Netze
  Fest installierte Verbindungen zwischen Paaren von Netzknoten
Dynamische Netze
  Enthalten eine Komponente „Schaltnetz“, an die alle Knoten über Ein- und Ausgänge angeschlossen sind
  Direkte fest installierte Verbindungen zwischen den Knoten existieren nicht.

## Slide 130: Klassifizierung der Verbindungsnetze
statisch
Verbindungsnetz
dynamisch
eindimen-
sional
zweidimen-
sional
Bus
Kreuzschiene
Schalter-
netzwerk
dreidi-
mensional
höherdi-
mensional

## Slide 131: Dynamische Verbindungsnetze: Bus
Speichergekoppelter Multiprozessor mit einem Einfachbus und Cache-Speichern
Pro
-
zessor
Pro
-
zessor
...
Bus
Gemeinsamer Speicher
Cache
Cache
Cache
Cache

## Slide 132: Dynamische Verbindungsnetze: Kreuzschiene
Kreuzschiene oder Kreuzschienenverteiler (crossbar switch)
  Hardware-Einrichtung, die so geschaltet werden kann, dass in einer Menge von Prozessoren alle möglichen disjunkten Paare von Prozessoren gleichzeitig und blockierungsfrei miteinander kommunizieren können.
  In Abhängigkeit vom Zustand der Schaltelemente im Kreuzschienenverteiler können dann je zwei beliebige Elemente aus den verschiedenen Mengen miteinander kommunizieren.

## Slide 133: Cache-Kohärenzproblem (Cache Coherency Problem)
Gültigkeitsproblem, das beim Zugriff mehrerer Verarbeitungselemente auf Speicherworte des Hauptspeichers entsteht.
Kohärenz
  Korrektes Voranschreiten des Systemzustands durch ein abgestimmtes Zusammenwirken der Einzelzustände
Im Zusammenhang mit dem Cache muss das System dafür sorgen, dass immer die aktuellen Daten und nicht die veralteten Daten gelesen werden.
Ein System ist konsistent, wenn immer alle Kopien eines Datums im Hauptspeicher und den verschiedenen Cachespeichern identisch sind.
  Dadurch ist auch die Kohärenz sichergestellt, jedoch entsteht ein hoher Aufwand.

## Slide 134: Warum Unterscheidung?
Eine Inkonsistenz zwischen Cache-Speicher und Hauptspeicher entsteht dann, wenn ein Speicherwort nur im Cache-Speicher und nicht gleichzeitig im Hauptspeicher verändert wird.
Dieses Verfahren nennt man Rückschreibeverfahren (copy-back oder write-back cache policy) im Gegensatz zum Durchschreibeverfahren (write-through cache policy).
Um alle Kopien eines Speicherworts immer konsistent zu halten, müsste ein hoher Aufwand getrieben werden.
Trick
  In begrenzten Umfang die Inkonsistenz der Daten zulassen.
  Das Cache-Kohärenzprotokoll sorgt dafür, dass die Cache-Kohärenz gewährleistet ist.
  Das Protokoll muss sicherstellen, dass immer die aktuellen und nicht die veralteten Daten gelesen werden.

## Slide 135: Ansätze für Cache-Kohärenzprotokolle
Write-update-Protokoll
  Beim Verändern einer Kopie in einem Cache-Speicher müssen alle Kopien in anderen Cache-Speichern ebenfalls verändert werden, wobei die Aktualisierung auch verzögert (spätestens beim Zugriff) erfolgen kann
Write-invalidate-Protokoll
  Vor dem Verändern einer Kopie in einem Cache-Speicher müssen alle Kopien in anderen Cache-Speichern für „ungültig“ erklärt werden
Üblicherweise wird bei symmetrischen Multiprozessoren ein Write-invalidate-Cache-Kohärenzprotokoll mit Rückschreibeverfahren angewandt.

## Slide 136: Das MESI-Protokoll
Bus-Schnüffeln
  Mithören der Lese-/Schreibzugriffe anderer Prozessoren am gemeinsamen Bus
Schnüffel-Logik jedes Prozessors hört die Adressen mit, die andere Prozessoren auf den Bus legen
Bei Übereinstimmung der Adressen mit Adressen der Cache-Blöcke im Speicher
  Erschnüffelter Schreibzugriff, bisher nur gelesen
    Cache-Block wird für ungültig erklärt
  Erschnüffelter Lese-/Schreibzugriff, Kopie im Cache wurde verändert
    Schnüffel-Logik übernimmt Bus-Transaktion, schreibt Wert aus Cache in Hauptspeicher zurück, lässt dann erst ursprünglichen Zugriff zu
MESI - das am meisten verwendete Write-invalidate-Protokoll (in verschiedenen Versionen)

## Slide 137: Das MESI-Protokoll
Die Zustände der Cache-Lines beim MESI-Protokoll
  Exclusive modified
    Die Cache-Line wurde durch einen Schreibzugriff geändert und befindet sich ausschließlich in diesem Cache.
  Exclusive unmodified
    Die Cache-Line wurde für einen Lesezugriff übertragen und befindet sich nur in diesem Cache.
  Shared unmodified
    Kopien der Cache-Line befinden sich für Lesezugriffe in mehr als einem Cache.
  Invalid
    Die Cache-Line ist ungültig.

## Slide 138: Das MESI-Protokoll
Dirty line
copyback
+
Invalidate transaction
Read-with-intent-to-modify
Cache line fill
Read hit
Read miss, shared
Read miss, exclusive
Write hit
Write miss
Snoop hit on a read
Snoop hit on a write or
read-with-intent-to modify
RH
RMS
RME
WH
WM
SHR
SHW
Invalid
Exclusive
modified
Exclusive
unmodified
RH
WH
RH
WH
RH
SHR
SHR
SHW
RMS
SHW
WM
+
RME
SHW
SHR
WH
Shared
unmodified

## Slide 139: Beispiel zum MESI-Protokoll
Exclusive
unmodified
Shared
unmodified
P1
P2
Speicher
ld 4711
5
4711
5
ld 4711
Shared
unmodified
5
RME
RMS
SHR
st 4711
WH
SHW
Invalid
Exclusive
modified
1
ld 4711
RMS
SHR
1
4711
Shared
unmodified
1
Shared
unmodified
Read hit
Read miss, shared
Read miss, exclusive
Write hit
Write miss
Snoop hit on a read
Snoop hit on a write or
read-with-intent-to modify
RH
RMS
RME
WH
WM
SHR
SHW

## Slide 140: Weiteres Beispiel (Tanenbaum) I
A
CPU1
CPU2
CPU3
CPU4
CPU5
I
Exclusive
CPU 1 liest Block A in Cache ein
A
CPU1
A
CPU2
CPU3
CPU4
CPU5
II
Shared
CPU 2 liest Block A  CPU 1 kündigt auf Bus an, dass sie auch Kopie hat
Shared
CPU1
A
CPU2
CPU3
CPU4
CPU5
III
CPU 2 schreibt Block A (nur in Cache, nicht in HS!)  CPU 2 setzt invalid-Signal auf Bus
Modified

## Slide 141: Weiteres Beispiel (Tanenbaum) II
CPU1
A
CPU2
A
CPU3
CPU4
CPU5
IV
CPU 3 liest Block A  CPU 2 erschnüffelt Bus-Zugriff
CPU2 lässt CPU3 warten (Bus- signal)
CPU2 schreibt, CPU3 liest
Shared
Shared
CPU1
A
CPU2
CPU3
CPU4
CPU5
V
CPU 2 schreibt Block A
Modified
CPU1
A
CPU2
CPU3
CPU4
CPU5
VI
CPU 1 schreibt Block A
CPU2 lässt CPU2 warten
CPU2 schreibt Daten zurück
CPU1 kann Daten in Cache übernehmen (modified)
Modified

## Slide 142: Distributed-shared-memory-Multiprozessoren
DSM (Distributed-shared-memory)-Multiprozessoren
  ein allen Prozessoren gemeinsamer Adressraum
  einzelne Speichermodule jedoch auf die einzelnen Prozessoren verteilt
Voraussetzung
  Der Zugriff eines Prozessors auf ein Datenwort in seinem lokalen Speicher geschieht schneller als der Zugriff auf ein Datenwort, das in einem der lokalen Speicher eines anderen Prozessors steht.  Einordnung als NUMA
In der Regel werden zusätzliche Cache-Speicher (prozessorinterne Primär-Cache-Speicher und optionale Sekundär-Cache-Speicher) verwendet.
Diese können die Cache-Kohärenz über sämtliche Cache-Speicher des gesamten Systems sichern (CC-NUMA und COMA), oder sie puffern Cache-Blöcke nur im Falle eines prozessorlokalen Speicherzugriffs (NCC-NUMA).

## Slide 143: CC-NUMA, COMA, NCC-NUMA (I)
CC-NUMA (Cache-Coherent Non-Uniform Memory Access):
  Caches über das gesamte System hinweg kohärent
  Bei Zugriff auf entfernte Daten (d.h. lokaler Cache-Miss) Übertragung eines entfernten Cache-Blocks in den lokalen Cache
  Cache-Kohärenzprotokoll benötigt (z.B. verzeichnisbasiert)
  Bsp.: SGI Origin, HP/Convex, Numascale
COMA (Cache-Only Memory Architecture):
  Spezialfall von CC-NUMA: kein zentraler Hauptspeicher mehr
  Daten wandern durch das System, von Cache zu Cache (anfängliche Aufteilung verändert sich, i. Ggs. zu CC-NUMA)
  Bsp.: Data Diffusion Machine, KSR-2 (Experimentelle Architekturen)

## Slide 144: CC-NUMA, COMA, NCC-NUMA (II)
NCC-NUMA (Non-Cache-Coherent Non-Uniform Memory Access)
  Keine globale Cache-Kohärenz, kein Cache-Kohärenz-Protokoll!
    genauer: kein globales Cache-Kohärenz-Protokoll, wohl aber lokale Kohärenz zwischen lokalem Cache und Hauptspeicher
  Unterschiedliche Befehle für Zugriffe auf lokale Daten (im Cache) und entfernte Daten (auf anderen Caches oder im Hauptspeicher)
  Anfragen auf entfernte Daten am Cache vorbei
  Kohärenz des Programmablaufs muss durch Software (Barrieren, Mutexes) gesichert werden!

## Slide 145: Zwei Arten von Distributed-shared-memory-Multiprozessoren
Der Zugriff geschieht in einer für das Maschinenprogramm transparenten Weise oder durch explizite Befehle, die nur dem entfernten Speicherzugriff dienen.
Die erste Variante ist bei CC-NUMAs üblich, die zweite Variante bei NCC-NUMA-Systemen.
Im ersten Fall muss Spezial-Hardware anhand der Adresse zwischen einem prozessorlokalen und einem entfernten Speicherzugriff unterscheiden.
Im zweiten Fall wird der Maschinenbefehlssatz des Prozessors erweitert.

## Slide 146: Nachrichtengekoppelte Multiprozessoren
Bei den nachrichtengekoppelten Systemen gibt es keine gemeinsamen Speicher- oder Adressbereiche.
Die Kommunikation geschieht durch Austauschen von Nachrichten über ein Verbindungsnetz.
Alle Prozessoren besitzen nur lokale Speicher.
Prozessorknoten sind üblicherweise durch serielle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen gekoppelt.
Die Skalierbarkeit ist bei nachrichtengekoppelten Multiprozessoren im Prinzip unbegrenzt.
Parallelität lässt sich in effizienter Weise auf Programm- oder Taskebene nutzen.
Block- oder Anweisungsebenenparallelität sind mit heutiger Übertragungstechnologie nicht effizient nutzbar.

## Slide 147: Alternative: Verteilte Systeme
Unter einem verteilten System versteht man eine Anzahl von vernetzten Rechnern, die zur Lösung einer gemeinsamen Aufgabe kooperieren können.
Vorteile verteilter Systeme:
  Rechner sind schon vorhanden und nur selten ausgelastet  großes Rechenpotential.
  Vorhandene Ressourcen können durch verteiltes Rechnen besser ausgelastet werden.
  Keine Hardwareerweiterungen notwendig  kostengünstig.
  Die Verwendung aller Speicher der verwendeten Rechner hilft, lokalen Platzmangel zu verhindern.

## Slide 148: Vorteile verteilter Systeme
Ein aus vernetzten Arbeitsplatzrechnern zusammengesetzter virtueller Parallelrechner kann problemlos um weitere Rechner erweitert werden.
Heterogene, vernetzte Arbeitsplatzrechner nutzbar.
Die Programmentwicklung kann auf gewohnten Rechnern durchgeführt werden.
PVM (1989) und MPI (1991/92) sind standardisierte nachrichtengekoppelte Programmierschnittstellen für verteilte Systeme und für Parallelrechner  Quellcode-Kompatibilität
Bestimmte Unterprogramme können auf speziell darauf zugeschnittenen Rechnern ausgeführt werden. Spezialrechner für Graphik, Datenbanken, etc.
Vorteile hinsichtlich der Fehlertoleranz
PVM: parallel virtual machine
MPI: message-passing interface

## Slide 149: Nachteile
Erschwerte Gewährleistung der Sicherheit.
Heterogene Netze, gerätespezifische Anforderungen an Hard- und Software.
Aufsetzen auf einer hohen UNIX-Schnittstelle (UDP, TCP)
Relativ langsame Nachrichtenübermittlung über das lokale Netz  nur grobkörnig parallele Programme mit wenig Kommunikation sind effizient einsetzbar.
  Hardware-gestützte Kommunikation: Parastation, Myrinet, SCI-Cluster…

## Slide 150: Metacomputing
Metacomputer
  Integration eigenständiger und über eine Hochgeschwindigkeitsverbindung gekoppelter Rechner zu einem virtuellen System
  „Virtuelles Rechenzentrum“, „verteilter Maschinenraum“, der sich nach außen als ein homogener Rechner darstellt
Hypercomputing
  Kopplung von Workstations aus verschiedenen lokalen Netzen auch über weite Entfernungen hinweg
Grid Computing
  Konzept der koordinierten gemeinsamen Nutzung von Rechnern, Software und Daten sowie Lösung von Problemen in dynamischen, mehrere Institutionen umfassenden virtuellen Organisationen.

## Slide 151: Other Applications of Computer Systems
Embedded Systems
  Hardware and Software are components of a bigger system, e.g. plant and process control, robotics, “anthropomatics”, ...
ICT (Information Communication Technology)
  Hardware and Software are main components of communication networks, multimedia, mobile phones, ...
Tools
  Use of Hardware and Software as support tools for technical/scientific applications: analysis, simulation and design of complex systems, gathering and processing of sensor data

## Slide 152: Networked systems – things talking to things and humans
Critical Infrastructures - somehow connected…
Source: Spiegel Online

## Slide 153: Current Hype: Internet of Things
Source: The Telecare Blog, thetelecareblog.blogspot.de, 24.10.14
One basic technology for many purposes!
Vehicles, objects, animals…
surveillance
Machine-to-machine,
wireless sensor networks
Embedded
systems
Every day things
Smart Home / City
Health care, tele medicine
Agriculture
Energy
Security surveillance
Building automation

## Slide 154: IoT Challenges - what is really new
  „The Internet of Things (IoT) will present new attack surfaces as most of the IoT devices do not offer integrated security and, furthermore, it is often not possible to update security mechanisms later on. If compromised, these devices may serve as a backdoor for hackers to enter clinical IT systems – undiscovered for months.“ (DarkReading, www.informationweek.com, 22.12.16)
  Large variety of systems (hardware, interfaces, operating systems), typically “weak”
  Real interaction with the environment (CPS)
  Longer (but also much shorter!) life cycles, deeply embedded
  Complete unclear patching/updating strategy, responsibility
  SME problem: do they know what they do?
  How to integrate today the security needed in 30 years?
  First steps in the right direction: certified IoT devices and liability

## Slide 155: Example for a tight SW/HW integration
Separation into firmware and task
  Stable “core”
  SW updates stored in EEPROM first
  Flashing as second step
    Synchronized (time or command)
    Checksum
Task
  Linked against firmware
  Can use all functions
  Can register callback functions
I/O
RAM
(2 K)
Bootloader
Infomem
Interrupts
(FFE0)
Flash ROM
(60 K)
0xFE00
0x1100
0x1000
0x09FF
0x0200
0x0000
0xFFFF
Firmware
Data
PROG1
Data
Stack
Firmware Text
PROG2
Data
PROG1 Text
PROG2 Text

## Slide 156: Required Skills

## Slide 157: Summary
Speicherhierarchie
Hauptspeicher
Cache-Speicher
Virtueller Speicher
  Paging
  Probleme des virtuellen Speichers
Speicher in Multiprozessorsystemen